企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 浙江上游纸业有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 745081805-3 | 法定代表人 | 羊福民 |
| 生产地址 | 春江工业园区 | 生产周期 | 2003.12-2015.6 |
| 所属行业 | 造纸 | 联系电话 | 0571-63153118 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 以废纸为主要原料，乳胶、碳酸钙为辅料，通过一条9万吨高档涂布白板纸2800型生产线生产销售高档涂布白板纸。 |
| 主要产品 | 生产规模 |
| 高档涂布白板纸 | 9万吨/年 |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| 排放口1 | 北纬30 °01 ′26″ 东经119° 59 ′43″ | 纳管 | COD | 665.12 | 自动 | 2015.6.30 |  | ／ | 3000 | 否 |
|  |  |  | PH | 6.83 | 自动 | 2015.6.30 | ／ | ／ | 6-9 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 4.68 | 自动 | 2015.6.30 |  | ／ | 35 | 否 |
|  |  |  | 色度 | 32 | 手工 | 2015.6.9 | ／ | ／ | ／ | 否 |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.285 | 手工 | 2015.6.9 | ／ | ／ | ／ | 否 |
|  |  |  | BOD5 | 29.0 | 手工 | 2015.6.9 | ／ | ／ | ／ | 否 |
|  |  |  | 硫化物 | 0.035 | 手工 | 2015.6.9 | ／ | ／ | ／ | 否 |
|  |  |  | SS | 27.0 | 自动 | 2015.6.9 | ／ | ／ | ／ | 否 |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| 排放口1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 固体废物 |
| --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（kg） | 处置去向 |
| 造纸废渣（废塑料） | 否 | 委托处理 | 3789451 kg /年 | 杭州明蓝环保科技有限公司 |
| 污泥 | 否 | 委托处理 | 3896400 kg /年 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） | 超标 情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东 | 61.8 | 52.3 |  |  |
| 南 | 61.8 | 52.1 |  |  |
| 西 | 61.5 | 52.5 |  |  |
| 北 | 61.5 | 51.8 |  |  |
|  | 其他污染类型 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理系统 | 2007年1月 | 10000吨／日 | 正常 | 浙江上游纸业有限公司 |
|  | 废水在线监控系统 | 2008年7月 | PH、COD、氨氮、SS、流量 | 正常 | 浙江环茂自控科技有限公司 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 富阳南河纸业有限公司年产3万吨高档涂布白板纸扩建项目 | 富阳市环境保护局 | 2003.3.20 | 富环开发（2003）26号 | 富阳市环境保护局 | 2005.8.25 | 富环保验（2005）8号 |
| 浙江上游纸业有限公司新增年产6万吨（年总产量9万吨）高档涂布白板纸技改项目 | 富阳市环境保护局 | 2009.7.27 | 富环开发（2009）483号 | 富阳市环境保护局 | 2009.8.14 | 富环保验（2009）110号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 富阳市环境保护局江南环境保护所 | 备案时间 | 2014.1017 |
| 主要内容 | 《浙江上游纸业有限公司新增年产6万吨（年总产量9万吨）高档涂布白板纸项目突发环境污染事故应急预案》 一、组织机构和职责 浙江上游纸业有限公司成立突发环境污染事故，应急指挥部统一指挥公司应急救援工作，在成立应急指挥部的同时，根据实际情况建立厂区的突发环境污染事故的应急救援组织机构，由应急指挥部、应急咨询专家组、应急救援专业队伍组成。 二、应急设施（备）与物资 根据公司可能发生的事故类型和为好程度，必须备足、备齐应急设施（备）与物资。 三、报警、通讯联络方式 公司内的环境事故报警方式应采用部门内部电话和外线电话（包括对讲机、手机等通讯工具）线路向应急救援指挥部进行报警。 一旦发生突发环境污染事故，通讯联络组通过手机、座机等联络方式向公司和春江街道办有关部门以及周边单位发送警报消息，并根据事故影响范围由后勤保障组组长组织人员的撤离或疏散，随时保持电话联系。 四、应急响应和措施 根据环境污染事故的危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将在公司内可能发生的环境污染事故按照其影响的范围划分三级，定义如下： Ⅲ级：一般环境污染事故，事故出现在工厂的某个生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的装置区域。 Ⅱ级：较大环境污染事故，事故限制在工厂内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元。 Ⅰ级：重大环境污染事故，事故超出了工厂的范围，临近的工厂受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区。 五、应急响应程序 （1）事故发生后，最早发现者应立即向公司应急指挥部报警。 （2）公司应急指挥部接到报警后，应迅速查明事故部位和原因，下达按应急预案处理的指令，同时发出报警，通知应急救援机构成员迅速赶往事故现场，下令疏散事故发生现场周围人员。 （3）应急抢险组达到现场后，立即在上风向或侧风向安全地带集合设立临时指挥部（可以以插红色旗帜为标志），并迅速查明发生源点泄漏部位、原因，凡能以切断电源、事故源等处理措施而在短时间内能消除事故的，则应企业内自救为主，如事故源不能自己控制，有扩大倾向，应向春江街道办报告，由春江街道办统一部署，组织应急救援力量进行处理。 （4）根据事故状态及危害程度，做出相应的应急决定，由公司应急救援指挥部命令各应急救援队伍立即开展救援，并积极向上级有关部门报告事故处理情况。 （5）应急抢险组到达事故现场时，应穿戴好防护器具，首先查明有无中毒人员，以最快速度使中毒者脱离现场，轻者由医疗救护组治疗，严重者马上送医院抢救。若发生火灾，则应开启消防喷淋，对周围罐体、设备、管道进行降温冷却，同时使用泡沫进行扑救和控制化学品挥发；若发生爆炸，立即划定隔离区域，并组织对周围危险物料的转移和清理，防治爆炸引起的财产损伤引起连锁反应，避免大规范扩散。 （6）医疗救护组到达现场后，与各救援专业组配合，立即救护伤员和中毒人员，并采取相应急救措施后送医院抢救。 （7）后勤保障组担负治安、交通指挥和物资供应的任务，组织纠察，设岗划分禁区，加强警戒，加强巡逻检查，并提供抢险所需物资、防护用品和运输车辆等，如本单位物资供应困难，应立即向友邻单位请求支援。 （8）应急环境监测组到达现场后，应迅速查明泄漏和扩散情况以及发展事态，根据风向、风速、水沟分布，判断扩散方向和速度，并开展扩散区气、水采样快速监测，信息及时汇报应急指挥部，必 要时根据扩散区域人员分布情况、动植物特征通知人群撤离或指导采取简易有效的应急措施。 （9）通讯联络组及时将事故事态发展情况向上级有关部门汇报，并根据指挥部的命令通知扩散区域的人员撤离或采取简单有效的保护措施。 （10）在抢救过程中所产生的消防废水、事故性排放的废水都纳入污水应急处理系统，视情况作回收或交有资质单位处理。 （11）在事故得到控制后，立即成立事故专门处置小组，调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，并组织抢修，尽快恢复生产。并在专家咨询组的建议下，对受污染现场和环境进行恢复处置工作。 （12）对于泄漏、火灾、爆炸、人身伤亡、停水停电、环保设施事故等紧急情况具体处理措施，可参照厂内其他专项应急预案执行。 六、应急监测 发生环境事故时，应请求环境监测组的监测人员赶赴事故现场，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对环境污染事故的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。 七、人员紧急撤离和疏散 事故发生后，由后勤保障组负责人作为疏散、撤离组织负责人，若后勤保障组负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。 八、现场清洁净化和环境恢复 现场清洁净化和环境恢复是为了防止危险物质的传播，去除暴露于有毒、有害化学品环境场所的污染，对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化，以及对受污染环境的恢复。 九、应急终止 符合下列条件之一的，即满足应急终止条件： 1、事件现场得到控制，事件条件已经消除； 2、污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内； 3、事件造成的危害已经被彻底消除，无继发可能； 4、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； 5、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 十、信息报告和发布 公司内发生突发环境污染事故后，应急指挥部应在1小时内向春江街道办、当地环保局和当地政府初报环境事件信息，并立即组织现场处置和调查紧急情况下，可以越级上报。 十一、应急培训和演练 1、培训 为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，公司应急救援机构成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务；对于公司内员工，必须开展应急培训，熟悉生产使用的危险物质和特性，可能产生的各种紧急事故以及应急行动。 2、演练 评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠地通讯渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。 十二、预案的评审、发布和更新 由公司应急指挥部根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门和专家对应急预案及时进行评审和修改，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。评审时间和评审方式依具体情况而定。 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 一、企业基本信息：浙江上游纸业有限公司位于富阳市春江造纸工业功能区，法人代表羊福民，联系方式：63153118，废纸造纸行业，主要产品为高档涂布白板纸。公司现有年产9万吨2800型生产线一条，该技改项目于2009年7月通过环评审批(富环开发【2009】483号)；并于2009年8月通过环保三同时验收(富环保验【2009】110号)。 生产周期：该公司年工作日300天，劳动定员270人，其中一线人员210人，后勤及管理人员60人。管理部门为一班制，全部员工中餐在公司食堂解决；生产部门实行三班制，员工就餐由公司食堂送至车间。制浆车间面浆、衬浆、芯浆、底衬浆、底浆每日生产22h，造纸车间每日生产24h。 委托监测机构名称：污染源自动监控系统委托浙江环茂自控环保科技有限公司（废水），手工监测项目委托杭州市环境检测科技有限公司监测。 二、监测计划 序号 类型 点位 因子 监测方式 分析方法 监测频次 1 废水 废水标排口 化学需氧量 自动 杭州市造纸企业纳管标准 实时 2 氨氮 自动 杭州市造纸企业纳管标准 实时 3 流量 自动 实时 4 pH 自动 杭州市造纸企业纳管标准 实时 5 色度 委托 杭州市造纸企业纳管标准 1次/月 6 生化需氧量 委托 杭州市造纸企业纳管标准 1次/月 7 悬浮物 委托 杭州市造纸企业纳管标准 1次/月 8 硫化物 委托 杭州市造纸企业纳管标准 1次/月 9 挥发酚 委托 杭州市造纸企业纳管标准 1次/月 14 噪声 厂界东、南、西、北侧共设4个测点 厂界噪声 委托 工业企业厂界噪声标准（GB 12348-90） 1次/季度 三、公布时限： ①企业基础信息和数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化，应于变更后5日内公布最新内容 ②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果， 其中废水自动监测设备为 每 2 小时均值、废气自动监测设备为每 1 小时均值。 ③每年一月底前公布上年度自行监测年度报告 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

填表说明：

- 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，监测方式为手工或自动，排放总量为最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。

- 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标。

- 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。

- 此件公开发布，电子版可以在浙江省环保厅门户网站上获取。